选型表

内容 代码 注释 CTM- CTM系列测控仪 外型尺寸 (宽×高) 1 160mm×80 mm 3 74mm×32 mm 4 48 mm×48 mm 5 48 mm×96 mm 6 96 mm×48 mm 7 72 mm×72 mm 8 80 mm×160 mm 9 96 mm×96 mm 控制方式 Z 单独显示，无输出、无报警 P 位式控制（报警方式） F PID控制 M 12段程控PID控制 C 9段PID控制带辅助制冷 X 8路巡检 R 16路巡检 N 客户订制 输入1 详见输入范围表 输入2 输出1 - 详见控制输出表 输出2 报警1、报警2 报警3、报警4 - M M M M 继电器 N N N N 无 变送1 详见变送输出表 变送2 馈电 V4 DC24V馈电 A4 AC24V馈电 V2 其他直流馈电 N 无 通讯 C Rs485通讯 打印 Z 打印 电源 A DC48V B DC24V E AC110V N AC220V 仪表类型 详见仪表类型表

CTM 系列智能测控仪选型附表

输入范围表 输入类型 测量范围 代码 热电偶 K 0~1300℃ K01 K 0~400℃ K02 E 0~1000℃ E01 J 0~1000℃ J01 N 0~1300℃ N01 T 0~400℃ T01 S 0~1600℃ S01 B 0~1800℃ B01 R 0~1700℃ R01 WRe3-WRe25 0~2000℃ W01 热电阻 Pt100 -100~200℃ P01 Pt100 -200~600℃ P02 Cu50 -50~150℃ C01 Cu100 -50~150℃ C02 Pt1000 -100~200℃ P04 JPt100 -100~200℃ P05 JPt100 -200~600℃ P06 电压/电流 0~5V -1999~9999 401 0~10V -1999~9999 402 0~50mV -1999~9999 501 0~250mV -1999~9999 502 1~5V -1999~9999 601 1~10V -1999~9999 602 0~20mA -1999~9999 701 0~10mA -1999~9999 702 4~20mA -1999~9999 801 0~80Ω -1999~9999 201 0~400Ω -1999~9999 301 其他 -1999~9999 901 控制输出表 代码 控制输出 M 继电器接点 V 电压脉冲（SSR） G 可控硅单相过零触发 4 0~5V 5 0~20mA 7 0~10mA 8 4~20mA 9 0~10V 6 其他模拟信号 N 无 变送输出表 代码 变送输出 4 0~5V 5 0~20mA 7 0~10mA 8 4~20mA 9 0~10V 6 其他模拟信号 N 无 仪表类型表 代码 仪表类型 T 温度测控仪 H 湿度测控仪 Q 流量测控仪 S 流量(开方)测控仪 L 液位测控仪 P 压力测控仪 W 温湿度测控仪 M 电机控制器 X 特殊功能