目录

- 软件简介…………………………………………………………….…………….. 1

- 软件的使用

  - 启动软件…………………………………………………….…………………  1

2.  软件操作

2.1 系统设置

2.1-1 通讯设置………………………………………………………………  2

2.1-2 分组系统示意图设置……………………………………………………2

2.1-3 用户管理设置…………………………………………………………   3

2.1-4 采集点设置……………………………………………………….…… 5

2.2 节点编辑

2.2-1 节点参数设置 …………………………………………………….……5

2.2-2 节点内采集点设置   ………………………………………………….…7

2.3节点数据显示  ………………………………………………………….……8

2.4 移动节点 ……………………………………………………………….……9

2.5 密码修改 ……………………………………………………………….……9

2.6 远程修改采集点参数  …………………………………………………….…9

2.7 曲线查看

2.7-1实时曲线查看…………………………………………………….……10

2.7-2历史曲线查看…………………………………………………….……12

2.8 历史数据查看  …………………………………………………….………13

- 软件简介：

功能简介：

本软件是针对Tinko品牌CTM类仪表的监控采集软件，能实时采集CTM类仪表的各种数据，连续跟踪、记录数据，并可通过实时曲线、历史曲线、历史数据查询、生成报表等功能帮助用户对数据进行分析。

主要特点：

§采集仪表测量数据并实时显示、存储；

§对存储数据进行曲线分析、打印曲线或报表；

§远程修改采集点参数

§采集点历史数据查询、打印

§用户可自行设置保存天数，数据库对数据进行自动维护更新；

§具备三级用户权限管理能力，做到软件操作安全放心、职责分明；

安装注意事项：

运行环境：在Windows 98或Windows XP操作系统下使用，必须安装Microsoft office access 2000以上版本；显示分辨力：1024*768以上。

运行正式版软件需要在电脑上安装硬件看门狗，我公司提供USB接口和并行打印接口的看门狗供用户选择，具体购买方式请与我公司销售部联系，电话0512-62527876。（注：试用版软件采集点数/节点数限制为4/8点）

- 软件的使用

- 启动软件：

软件安装完成后，左键双击桌面“TK7.2”软件图标，或在计算机“开始”菜单的“程序”列表中找到相应程序，左键单击，即可启动软件。软件启动后“实时监控”界面如图（根据实际安装的不同功能版本，预设界面有所不同，现在使用“巡检仪应用”版本进行解释说明）。

- 软件操作

  - 系统设置

注：本软件设有用户权限管理功能，进入不同设置，需要用户名和密码。软件的初始用户名为admin，默认密码为admin。（以下凡出现“密码输入”对话框，未修改前均默认此用户名及默认密码），可自行修改，详见2.1-3：“用户管理”章节。

在“实时监控”界面下方，左键单击“系统设置”按钮，进入“系统设置”界面。

2.1-1   通讯设置

“系统设置”界面上方设有“通讯设置”项，如上图。

根据所连接计算机通讯接口，选择通讯串口，根据仪表的通信速率（波特率）、型号选择通信速率、通讯格式。采集数据周期和数据保存周期可自行修改

采集数据周期建议设置500毫秒（周期过小，采集数据时候容易出错）

    - 分组系统示意图设置

系统软件可设置十组监控数据，可应对不同现场的数据整合显示、同步监控，每组又可设置多个节点。为了让各个节点显示具有层次性，每组可载入现场示意图。如：所要载入的图片如下图：

载入后效果如下图：

载入示意图方法：

⑴.将图片保存在该软件程序根目录下。例如要载入示意图名称为data2，则先将其保存至根目录下。

⑵.“系统设置”界面, 将保存在程序根目录下的图片名称以及扩展名输入或粘贴至“示意图文件名”的输入框内。左键单击“设置保存”按钮。（操作图见2.1：系统设置界面图）

    - 用户管理设置

⑴ 修改用户信息

在“系统设置”界面，左键单击“用户管理”按钮，出现“管理员窗口”界面，如图：

左键单击列表内需要修改的用户名，可在下栏修改“用户名称”，“现用密码”，“用户级别”等设置。最后左键单击“修改保存”按钮。

注：用户级别说明：

1:为管理员权限，是最高权限，可进行软件的所有操作。

2:为操作员权限，该用户权限仅低于管理员，不能进行“用户管理”操作。

3:为浏览员权限，该用户权限为最低，只能查看信息，不能更改参数设置。

⑵.新增用户

按照修改用户所述，进入“管理员窗口”，直接在“用户名称”，“现用密码”，“用户级别”输入相关内容，左键单击“新增用户”按钮，窗口将自动载入新增用户。如图：

⑶. 删除用户

“管理员窗口”界面，在列表栏内选择要删除的用户名，左键单击“删除用户”按钮。

2.1-4  .采集点设置：

⑴. 添加采集点：

①在 “系统设置”界面下，左键单击“采集点设置”按钮，进入“采集点参数设置”界面。如图：

② 在“仪表地址”框内输入需要数据采集的仪表的通讯地址，例如您需要采集仪表A的数据，则在仪表地址内输入仪表A的地址（可在本地仪表上查看），并输入记录间隔时间（系统记录数据的时间间隔，以便查看历史数据），选择采集点开启，最后左键单击“新增采集点”按钮，采集点添加成功。通讯成功率显示100%为正常通讯。

③ 关闭“采集点参数设置”对话框后，退至“系统设置”界面，左键单击“修改保存”按钮后关闭对话框。

注：对部分需要快速记录数据的用户，可使用鼠标点击“记录间隔时间”框后的单位“分钟”文字，该文字会变成“秒”，此时再按“修改保存”按键即可按秒为单位进行数据记录。此时由于数据快速记录，数据库容量会成倍增加，所以一般情况下不推荐使用此种记录方式。

⑵ 删除采集点

“采集点参数设置”列表中，选择要删除的采集点，左键单击该采集点，再左键单击下栏处“删除采集点”按钮，删除完成。

⑶ 修改采集点

“采集点参数设置”列表中，选择要修改的采集点，左键单击该采集点，在下栏“仪表地址”，“记录间隔时间”“采集点开启”输入框内修改。左键单击“修改保存”按钮。

2.2.  节点编辑

2.2-1节点参数设置

⑴ 添加节点：

在“实时监测”界面下，左键单击“节点编辑”按钮，即进入“节点设置”界面：

节点名称：   输入要增加的节点名称（如Meter No.1，Meter No.2，Meter No.3）。

字符显示位置：（字符显示位置：1：在节点的上方2：在节点的右上方3：在节点的右下方 4：在节点的下方  5：在节点的左上方  6：在节点的左下方）；

显示分组号：  如：分组号选择为1，则该节点将出现在第一组页面示意图上。

字体大小：    可以下拉框选择字体大小（选择字体大小后，整组界面的字体都要随之改变）

输入相关内容后，左键单击“新增节点”按钮，完成节点添加，系统会自动载入新增节点，如图：

（此时，节点位置过于集中，可以通过参考“2.4：移动节点”章节，把节点放在合适的位置）

⑵ 修改节点：

在“节点设置”界面，在节点列表内左键单击所要修改的节点名称，在下栏“节点参数”内修改节点名称、字符显示位置，界面分组号，字体大小等设置，左键单击“修改保存”按钮。

⑶ 删除节点：

在“节点设置”界面，在节点列表内选择需删除的节点，左键单击“删除节点”按钮，并关闭对话框。

2.2-2  节点内采集点设置

参考“节点设置”界面，在节点列表栏内选择要设置采集点的节点，左键单击“节点内采集点设置”按钮，进入该节点内的采集点设置界面。

⑴ 修改节内采集点：

进入“采集点设置界面”，在左栏 “节点内采集点一览表”， 左键单击需要修改的采集点，该采集点的数据会出现在右下角“节点内容设置”中。修改完成后，左键单击“修改保存”如上图：

注：

①  采集点地址 ，即仪表中设置的通讯地址，采集点编号可参照右栏“ 采集点参考表”（与采集点地址相同）。（如查看本地仪表的通讯地址是1，则在右栏“采集点参考表”内单击采集点编号1，右下栏内会出现相关数据）。

② 根据修改的名称，查找相匹配的仪表地址，（可在“采集点参数修改”中“可添加参数表”中查找，对应编号即为地址。参考“2.6：远程修改参数”章节。   如 ： A1L的编号为2，则A1L的地址为2）

③ 采集点名称不能相同，否则采集数据时会出现错误。

⑵ 添加节内采集点：

进入“采集点设置界面”，在“节点内采集点一览表”栏选择相应仪表地址，左键单击此地址，填写采集数据的通道地址及名称，左键单击“添加采集点”按钮完成添加。

  - 取消采集点：

在左栏“节点内采集一览表”内，左键单击要删除的采集点名称，再左键点击“取消采集点”按钮，关闭对话框，返回至“节点设置”界面，左键单击“修改保存”按钮，关闭对话框，返回“实时监测”界面。

2.3节点数据的显示

⑴ 整组节点数据全显

在“实时监控”界面，左键单击界面下方“节点全显”按钮， 整组节点数据全部显示；再单击“节点全隐”按钮，节点数据全部隐藏；

⑵ 部分节点数据显示

在“实时监测”界面，左键单击所要查看的节点处红方图标，即会出现该节点的采集点数据。再次单击红方图标后，采集点数据隐藏。如图：

2.4 移动节点：

⑴ 在“实时监测”界面下，左键单击“移动节点”按钮后，进入“移动节点”对话框。双击左框内所要移动的节点名称，或左键单击选中所要移动的节点，再点击对话框中的移位键，完成后如图：

⑵ 左键单击“确定退出”按钮，返回至“实时监测”界面。

⑶ 左键单击节点红方图标，点击后放开，将光标移至所要移动的位置，再单击鼠标左键，然后左键单击“锁定节点”按钮。

2.5 密码修改

在“实时监测”界面下，左键单击“密码管理”按钮，填写相关内容后左键单击“确认保存”。

2.6 远程修改采集点参数：

远程修改采集点参数 即 通过操作计算机修改仪表内参数。（“巡检仪应用”版本取消了远程修改采集点参数功能，现在使用“多段程控”版本进行解释说明）

⑴ 进入远程修改对话框

左键单击红方图标，此时原节点名下方会出现采集点名称以及采集数据，左键双击需要任一采集点名称。如下图：双击“程序段”字符。

进入“程序段采集点参数修改”对话框，如图：

⑵ 选择需要远程修改的采集点参数

通过“程序段采集点参数修改”对话框中的“增减项目”按钮显示“可添加参数”对话框中，可以从“可添加参数”表中选择某些经常使用的目标参数构成“可修改参数”表。

选择要添加或删除目标参数，左键双击或单击目标参数后，再单击对话框中的移位按钮，可添加或删除“可修改参数表”。

⑶ 远程修改参数

在“可修改参数”对话框内左键单击所要修改的参数，在下栏修改框内直接输入更改的数值进行修改。更改后左键单击“更改确认”按钮。

2.7 曲线查看：

2.7-1实时曲线查看

⑴添加需查看的实时曲线

左键单击“曲线显示”按钮，进入“曲线参数设定”界面，左键双击左栏需要查看的采集点名称，或左键单击需要查看的采集点名称，再单击“添加”按钮。如图：

左键单击“保存设置”按钮，完成后退至“曲线显示”界面。

在“曲线显示”界面右栏内左键单击需要查看的曲线，则“曲线显示”界面将会载入对应采集点的曲线。如图 ：

若需要打印该实时曲线，单击“曲线打印”。

注：默认打印纸张方向为纵向，若需横向纸张打印，可在打印前，对打印机设置打印方向。

⑵ 修改实时曲线参数

在“曲线显示”界面中，左键单击所需要修改的曲线参数设置，再单击“曲线参数设定”按钮，进入参数设定界面。在“已选中曲线参数”栏内左键单击所要修改的曲线参数设置，则在右栏内，可修改其曲线名称，采集点通道地址，上限值，下限值参数，时间跨度等，最后左键单击“保存设置”按钮保存。如图：

⑶ 删除实时曲线

进入 “曲线参数设置”界面，在右栏“已选中的曲线参数”列表中，左键单击所要删除的曲线名称，然后再左键单击界面中间“删除”按钮，完成删除。

2.7-2 历史曲线查看

在“曲线显示”界面下，左键单击“曲线参数设定”按钮，进入“曲线参数设置”界面，（参照上图：实时曲线参数设置设置）。在下栏“历史曲线”处，可修改时间跨度，上限值，下限值参数，完成后左键单击“保存设置”按钮。即回到“曲线显示”界面。

在右栏选择需要查看历史曲线的采集点名称，左键单击“历史曲线”按钮，设定历史曲线的启始时间，单击“显示曲线”。如图：

若需要打印此历史曲线，单击“曲线打印”。（注意打印方向）

2.8 历史数据查看：

在“实时监测”界面下，左键单击“历史数据”按钮进入“历史数据查询及打印”界面。在右栏输入查询的采集点的名称，启始时间以及终止时间。左键单击“开始查询”按钮。

左栏内列出该采集点的历史数据。右栏内查询结果显示该时间段内最小值和最大值。如图：

若要打印，可单击“报表打印”。（注意打印纸张方向）

苏州工业园区天和仪器有限公司

2009年